## Slide 1
E5020-24T VRRP 설정 절차서
2024.03

## Slide 2
구성도 | 설정 방법
 | E5020-24T 장비와 E5020-24T, 또는 다른 L3 Switch를 연결한다. VLAN / L3 Port 설정에 따라 아래 설정 절차서를 참조하여 설정한다.
E5020-24T VRRP 설정 절차서
VRRP 개념 및 구성도
Virtual Routing Redundancy Protocol의 약어
두 대 이상의 L3 장비에서 서로 공통된 Virtual IP를 공유하고, 해당 IP를 G/W로 설정하여 운용하기 위해 사용
Gi0/25
Master 장비에서 이상이 발생할 경우, Slave 장비가 IP를 이어받아 동작
E5020-24T
L3 Switch
Client
Default Gateway = 10.0.0.1
Virtual
Router Group
IP address = 10.0.0.1
VRRP Master
10.0.0.1
VRRP Backup
10.0.0.2

## Slide 3
E5020-24T VRRP 설정 절차서
VRRP 설정 절차서
명 령 어 | 모 드 | 설 명
E5020-24T# configure terminal | Config | Config mode 진입
E5020-24T(config)# interface GigabitEthernet 0/25 | Config | Virtual IP를 사용할 Interface mode 로 진입한다. (VLAN의 경우 VLAN + VLAN ID 입력)
E5020-24T(config-if-Giga0/25)# ip address 10.0.0.1/24 | Interface | Interface의 실제 IP를 설정한다.
E5020-24T(config-if-Giga0/25)# exit | Interface | Interface mode에서 Config mode로 변경한다.
E5020-24T(config)# router vrrp 1 GigabitEthernet 0/25 | Config | VRRP 그룹을 설정한다. (1 ~ 255 설정 가능)
E5020-24T(config-router)# virtual-ip 10.0.0.1 master | Router | Virtual IP를 설정한다. (Master) ※ 인터페이스에 설정한 IP와 일치할 경우에만 Master 설정 가능
E5020-24T(config-router)# virtual-ip 10.0.0.1 backup | Router | Virtual IP를 설정한다. (Backup) ※ Master 또는 Backup 중 하나만 설정한다.
E5020-24T(config-router)# priority 100 | Router | Priority를 설정한다. 높은 쪽이 Master가 된다.
E5020-24T(config-router)# enable | Router | VRRP Group을 활성화한다.
E5020-24T(config-router)# end | Router | Privileged Mode 진입
E5020-24T# show vrrp | Privileged | VRRP 상태를 조회한다.
E5020-24T# show vrrp brief | Privileged | VRRP 상태를 간략히 조회한다.
설정 절차서

## Slide 4
VRRP 설정 절차서
설정 절차서 예시
명 령 어 | 비고
E5020-24T# configure terminal Tue Mar 05 2024 08:36:26 KST Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. E5020-24T(config)# interface GigabitEthernet 0/25 E5020-24T(config-if-Giga0/25)# ip address 10.0.0.1/24 E5020-24T(config-if-Giga0/25)# exit E5020-24T(config)# router vrrp 1 GigabitEthernet 0/25 E5020-24T(config-router)# priority 110 E5020-24T(config-router)# virtual-ip 10.0.0.1 master E5020-24T(config-router)# enable E5020-24T(config-router)# end E5020-24T# show vrrp brief Wed Mar 06 2024 01:13:49 KST Interface Grp Pri Time Own Pre State Master addr Group addr Gi0/25 1 255 0 Y Y Init 0.0.0.0 10.0.0.1 | Config mode 진입 인터페이스에 IP를 설정 IP를 설정한 인터페이스에 VRRP 설정 Priority 설정 Virtual IP 설정 현재 VRRP 상태 조회
State | Case | 설 명
Master | Priority 값이 상대적으로 높거나 Master 설정으로 인해 Master로 동작 | Virtual IP Owner로 동작, Virtual IP로 수신되는 패킷을 자신이 처리
Backup | Priority 값이 상대적으로 낮아 Backup으로 동작 | Master가 Down되면 자신이 Master로 동작하기를 준비하는 상태
Init | VRRP Group이 Disable 된 상태 | VRRP Instance가 실행되기를 기다리는 상태
E5020-24T VRRP 설정 절차서
VRRP State

## Slide 5
www.ubiquoss.com
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68(삼평동 616)
Call Center : TEL. 1577-9550 ⅠFAX.031-8017-1183